## Slide 1
Per installare OMS
Prerequisiti
https://alm.engr.colostate.edu/cb/wiki/17107
Download OMS
https://alm.engr.colostate.edu/cb/wiki/16961

## Slide 2
Richards’ equation:
The 1D case
N. Tubini & R. Rigon
https://nrcca.cals.cornell.edu/soil/CA2/CA0211.1.php

## Slide 3
L’equazione di Richards 1D

## Slide 4
Flow chart
& N. Tubini
Per studiare l’infiltrazione dell’acqua nei suoli occorre:
Un modello matematico: equazioni di Richards + SWRC
Un metodo numerico che consenta di trovare una soluzione approssimata dell’equazione di Richards
Per poter applicare il modello numerico e` necessario definire una griglia sulla quale calcolare la soluzione.

## Slide 5
Flow chart
& N. Tubini
Per studiare l’infiltrazione dell’acqua nei suoli occorre:
Un modello matematico: equazioni di Richards + SWRC
Un metodo numerico che consenta di trovare una soluzione approssimata dell’equazione di Richards
Per poter applicare il modello numerico e` necessario definire una griglia sulla quale calcolare la soluzione.

## Slide 6
Flow chart
& N. Tubini
RichardsMeshGen.ipynb
@In: @Out:
inputFile.csv grid.nc
Richards1D.sim
@In:
grid.nc
topBC.csv bottomBC.csv
parameters
@Out:
simulation.nc
Visualization Process
@In:
simulation.nc inputFile.csv

## Slide 7
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
Per la colonna di suolo devo:
Individuare strati omogenei
Definire la loro profondità
Determinare/ipotizzare i parametri della SWRC
Ipotizzare una condizione iniziale per ψ o, se possibile, utilizzare delle misure di campo.
https://www.google.com/search?q=layered+soil&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjI5a_tppbbAhWlB5oKHY1fCrkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1621&bih=768#imgrc=w6lWqpPyx1XApM:
Tutte queste informazioni devono essere riportate in un file .csv

## Slide 8
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
Il risultato e`

## Slide 9
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
https://www.google.com/search?q=layered+soil&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjI5a_tppbbAhWlB5oKHY1fCrkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1621&bih=768#imgrc=w6lWqpPyx1XApM:
Griglia di calcolo

## Slide 10
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
https://www.google.com/search?q=layered+soil&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjI5a_tppbbAhWlB5oKHY1fCrkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1621&bih=768#imgrc=w6lWqpPyx1XApM:
Parametri del suolo

## Slide 11
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
https://www.google.com/search?q=layered+soil&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjI5a_tppbbAhWlB5oKHY1fCrkQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1621&bih=768#imgrc=w6lWqpPyx1XApM:
Condizione iniziale per ψ

## Slide 12
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
Ma come ci si arriva?

## Slide 13
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
Per ogni tipo di parametrizzazione della SWRC e` stato preparato un notebook specifico.
SWRC: Van Genuchten
RichardsMeshGen_VanGenuchten_SWRC.ipynb
SWRC: Brooks and Corey
RichardsMeshGen_BrooksCorey_SWRC.ipynb
SWRC: Kosugi
RichardsMeshGen_Kosugi_SWRC.ipynb

## Slide 14
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini

## Slide 15
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini

## Slide 16
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv

## Slide 17
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv
L: identifica un layer. La prima e ultima riga devono essere sempre dei layer (L). La prima riga identifica la superficie, l’ultima il fondo della colonna di suolo. Per questa profondita` non è necessario fornire una valore della suzione per la condizione iniziale ad eccezione della prima e ultima riga. In particolare, nella prima riga si hanno valori positivi della suzione se si ha ‘water ponding’ altrimenti valori negativi per suolo insaturo. Nell’ultima riga, la suzione e` determinata ipotizzando una posizione della falda: 0 se la profondità della falda coincide con il fondo della colonna di suolo.
M: identifica un punto di misura della suzione. Questo punto deve appartenere al dominio di calcolo sia perche` lo si vuole utilizzare per ricostruire il profilo iniziale della suzione, sia per validare la soluzione calcolata.

## Slide 18
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv
eta:
e` la coordinata verticale positiva verso l’alto con origine fissata alla superficie. Unita` di misura []

## Slide 19
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv
N:
In questa colonna si deve definire il numero di volume di controllo in cui deve essere discretizzato il layer. Maggiore e` il numero dei volumi di controllo maggiore sara` l’accuratezza della soluzione ma ovviamente il tempo computazionale aumenta.
La cosa migliore sarebbe quella di avere un numero maggiore di volui di controllo laddove ci si aspetta ci siano i gradienti maggiori (es. In prossimita` della superficie).

## Slide 20
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv
psi:
In questa Colonna si deve inserire il valore della condizione iniziale per la suzione. Tale valore deve essere assegnato alla prima e ultima riga (entrambe devono essere di tipo L), e ad ogni riga di tipo M. Alle righe per le quali non si assegna un valore si mette -999.

## Slide 21
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv
SWRC MODEL | Headers | 
Van Genuchten | n (n [-]) | alpha (α [])
Brooks Corey | n (n [-]) | psiD ( [])
Kosugi | r (Mediana della distribuzione dei pori []) | sigma (Deviazione standard della distribuzione dei pori [])
SWRC MODEL | Headers | 
Van Genuchten | n (n [-]) | 
Brooks Corey | n (n [-]) | 
Kosugi |  | 

## Slide 22
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv
thetaS:
e` il contenuto d’acqua adimensionale alla saturazione [-].
thetaR:
e` il contenuto d’acqua adimensionale residuo [-].
Ks:
e` la conducibilita` idraulica alla saturazione espressa in [].

## Slide 23
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@In: input.csv
alphaSpecificStorage:
e` la comprimibilita` dell’aquifero espressa in []
betaSpecificStorage:
e` la comprimibilita` dell’acqua espressa in [] (la si puo` assumere costante e pari a )
et:
e` il termine sorgente utilizzato per simulare in prima approssimazione l’evapotraspirazione [] (deve essere una quantita` positiva).

## Slide 24
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
Esempio
Nella cartella
data/RichardsMeshGen_input
sono presenti 4 esempi di file .csv e delle figure che rappresentano I 4 tipi di suolo presi in esame.
Nella cartella
data/Grid_NetCDF
si possono trovare i 4 file .nc ottenuti con il notebook RichardsMeshGen.ipynb

## Slide 25
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
Notebook RichardsMeshGen.ipynb
Preparato il file input.csv e` sufficiente eseguire il notebook RichardsMeshGen.ipynb.
Per la definizione della condizione iniziale e` possible scegliere tra:
Profilo idrostatico calcolato a partire dal valore della suzione dell’ultimo layer
Interpolazione lineare a tratti (da preferire quando sono stati definiti dei punti di misura, Type M)
Profilo costante con valore pari alla suzione dell’ultimo layer

## Slide 26
RichardsMeshGen.ipynb
& N. Tubini
@Out: grid.nc
Il file di output viene salvato in formato NetCDF (.nc)
Le stringhe outputFileName, outputTitle, outputInstitution, outputSummary, outputDate sono definite all’ inizio del notebook.

## Slide 27
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file
DATE FORMAT: yyyy-MM-dd HH:mm
START DATE
END DATE
TIME STEP
delle serie
temporali

## Slide 28
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file
COMPONENTS:

## Slide 29
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters

## Slide 30
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters

## Slide 31
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters
BOUNDARY CONDITION
RAINFALL HEIGTH HAS TO BE EXPRESSED IN []

## Slide 32
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters
BOUNDARY CONDITION
BOTTOM  AT THE BOTTOM OF THE SOIL COLUMN
THE BOTTOM BOUNDARY CONDITION HAS TO BE EXPRESSED IN [].

## Slide 33
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters

## Slide 34
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters
CONSIGLIATO USARE SEMPRE L’ALGORITMO NESTED NEWTON

## Slide 35
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters
timeDelta DEVE ESSERE MINORE O UGUALE A tTimestep

## Slide 36
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters
FILE PATH FOR THE TOP BOUNDARY CONDITION

## Slide 37
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters
FILE PATH FOR THE BOTTOM BOUNDARY CONDITION

## Slide 38
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: parameters
PATH OF THE OUTPUT FOLDER

## Slide 39
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: connect

## Slide 40
Solving Richards’ equation with OMS console
& N. Tubini
.sim file: connect

## Slide 41
Postprocessing
& N. Tubini
Per la visualizzazione degli output delle simulazioni sono disponibili due notebooks:
2_Richards1DOutput.ipynb: questo notebook consente di graficare il profilo della suzione, del carico idraulico, contenuto d’acqua e delle velocita` per un timestep della simulazione prefissato dell’utente.
3_Richards1DOutput._animation.ipynb: questo notebook consente di graficare il profilo della suzione e del contenuto d’acqua con un’animazione.

## Slide 42
How to read a NetCDF with Jupyter Notebook
& N. Tubini
Per la lettura di un file formato NetCDF (.nc) guardare il Notebook How_to_Read_NetCDF.ipynb
Ricordarsi di chiudere sempre il file in lettura con il comando
ncfile.close()

## Slide 43
Check_ponding_depth_and_cumulative_infiltration.ipynb
& N. Tubini
E` possible confrontare la soluzione numerica ottenuta con la componente OMS Richards1D con una soluzione analitica per il caso in cui al fondo si assegna una condizione al contorno di tipo impervious bottom e la precipitazione e` tale da saturare l’intera Colonna di suolo al punto da determinare l’accumulo di acqua sulla superficie.
In questo caso infatti e` possible calcolare analiticamente l’accumulo d’acqua alla superficie facendo un semplice bilancio tra di volume. Dalla condizione iniziale e` possibile calcolare il volume d’acqua infiltrabile come
Quindi il volume d’acqua che si accumula sulla superficie sara` pari a:
Nel caso 1D anziche` lavorare con i volume risulta piu` semplice lavorare con le altezze che altro non sono che i volume per unita` di area.

## Slide 44
Check_ponding_depth_and_cumulative_infiltration.ipynb
& N. Tubini
Il valore cosi` calcolato puo` essere confrontato con il valore ottenuto dalla simulazione e quindi valutare l’errore della soluzione numerica.

## Slide 45
Qualche suggerimento
& N. Tubini
I NetCDF sono file autoesplicativi: e` possible aggiungere una descrizione del contenuto del file piu` o meno dettagliata. Il consiglio e` di investire del tempo nello scrivere un comment al file in modo da poter sempre sapere, anche a distanza di tempo, i dati di input utilizzati per la simulazione. Questo e` possible farlo sia con il notebook RichardsMeshGen.ipynb:

## Slide 46
Qualche suggerimento
& N. Tubini
I NetCDF sono file autoesplicativi: e` possible aggiungere una descrizione del contenuto del file piu` o meno dettagliata. Il consiglio e` di investire del tempo nello scrivere un comment al file in modo da poter sempre sapere, anche a distanza di tempo, i dati di input utilizzati per la simulazione. Questo e` possible farlo sia con la simulazione OMS:
Esempio:

## Slide 47
Qualche suggerimento
& N. Tubini
Prima di controllare gli output della simulazione pensa a cosa ti aspetti dovrebbe succedere;
Nei plot controlla il profilo della suzione, ma ricorda che il moto e` controllato dal gradiente del carico idraulico ;
Per fare dei confronti sulla dinamica dell’infiltrazione in due suoli scegliere suoli tra loro abbastanza diversi (es. sabbia-argilla sabbia-limo) e mantenere condizioni iniziali, al contorno uguali;

## Slide 48
Qualche suggerimento
& N. Tubini
Le prime volte utilizzare degli ietogrammi sintetici possibilmente a gradino in modo da individuare correttamente l’inizio e la fine della precipitazione. Nella definizione degli ietogrammi confrontare l’intensita` di precipitazione con la conducibilita` idraulica a saturazione e l’altezza di precipitazione cumulate con il volume disponibile all’infiltrazione;
Per lo stesso tipo di suolo, a parita` di condizioni iniziali variare una ad una le condizioni al contorno;
Considerare un suolo con due layer diversi e a parita` di tutte le altre condizioni fare un confronto con un suolo con i layer ‘invertiti’
Considerare il problema di un suolo con condizione al contorno al fondo ‘Impervious’ e una precipitazione tale da saturarlo completamente. Utilizzando il notebook check_ponding_depth_and_cumulative_infiltration_for_simulations_with_impervious_bottom_BC.ipynb confrontare l’accumulo di acqua sulla superficie calcolato facendo un bilancio sul volume e quello ottenuto dalla simulazione.

## Slide 49
Qualche suggerimento
& N. Tubini
I valori della storativita` si possono trovare alla pagina web
http://www.aqtesolv.com/aquifer-tests/aquifer_properties.htm

## Slide 50
Feedback
& N. Tubini
Suggerimenti per migliorare la gestione input/output (preparazione degli input troppo laboriosa, migliorare i grafici ecc..), qualsiasi difficolta` incontra nell’utilizzo della componente puoi scriverla in questa componente OSF
https://osf.io/mpkjg/
Grazie!

## Slide 51
Thank you for your attention !
G.Ulrici - 2000 ?
& N. Tubini